## Slide 1: なぜスマホは通信できるのか
2024/08/19 v0.1

## Slide 2: スマホは基地局と電波で通信している
eNodeB (Evolved Node B)
4Gの基地局のこと
B=base station
UE (User Equipment)
ユーザーが使用する通信装置のこと
例: スマートフォン、カーナビ、スマートウォッチ...

## Slide 3: 基地局の構成
コルゲート同軸ケーブル
光ファイバー
アンテナ(空中線)
RRU(Remote Radio Unit)
BBU(Base Band Unit)
光ファイバー
コア
BBUから送られてきたデジタル信号をアナログ信号に変換し、送出する役割
コアネットワークと通信し、デジタル信号処理(変調、復調、符号化 ...)を行う役割
バッテリー

## Slide 4: 4Gとは？
第4世代移動通信システムの略
LTE、LTE-Advancedといった通信規格を使う
50Mbps ~ 1Gbpsの大容量通信を実現(理論値)
VoLTE(Voice over LTE)に対応

## Slide 5: 4Gで使用している周波数
700MHz(Band 28)
800MHz(Band 18/19/26)
900MHz(Band 9)
1.5GHz(Band 11/21)
1.7GHz(Band 3)
2.0GHz(Band 1)
2.5GHz(Band 41)
3.5GHz(Band 42)

## Slide 6: LTEとは？
携帯電話の通信規格の名称
Long Term Evolutionの略
下りはOFDMA、上りはSC-FDMAを採用

## Slide 7: LTE-Advancedとは？
LTEの発展規格
複数の周波数帯を組み合わせるキャリアアグリゲーションによって高速な通信を実現

## Slide 8: OFDMA
Orthogonal frequency-division multiple access(直交周波数分割多元接続)の略
周波数を15KHz間隔でサブキャリア(副搬送波)に分割する
Wi-Fi 6にも使われている技術

## Slide 9: OFDMA
周波数→ |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | …
 | 時間→ |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ユーザーA
 | ユーザーB
 | ユーザーC
 | ユーザーD
 | ユーザーE
 | ユーザーF
1RB
(Resource Block)

## Slide 10: OFDMA
周波数→ | 12サブキャリア 15KHz(1サブキャリア) x12 = 180KHz |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 7シンボル 0.5ms(1スロット) x7 = 3.5ms |  |  |  |  |  | 
 | 時間→ |  |  |  |  |  |  | 
1RE
(Resource Element)
←1RB(Resource Block)を拡大した図
1RB(Resource Block)
= 7Symbols x 12SubCarriers
= 84RE(Resource Element)
※1SubCarrier = 15KHz

## Slide 11: 無線フレームの構成
1無線フレーム=10ms
1サブフレーム=1ms(TTI)
1スロット=0.5ms
#0 | #1 | #2 | #3 |  | #18 | #19
#0 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6
CP | 実効データ(~66.7µs) | 
1シンボル
~4.7µs
※TTI(Transmission Time Interval) … スケジューリングの最小時間単位
※CP(Cyclic Prefix) … 遅延波による干渉を防ぐためのガード区間

## Slide 12: データの送受信
eNodeB
端末
時間
PDCCHで指定した送信フォーマットでeNodeBがデータ送信
eNodeB
端末
時間
PDCCHで指示された送信フォーマットで端末がデータ送信
PDCCH
PDSCH
PUSCH

## Slide 13: 物理チャネルの種類
・PBCH (Physical Broadcast Channel)
UEがセルサーチ(最適なセルを探索すること)後に最初に読み取るべき最低限の情報(帯域幅、フレーム番号、アンテナ数)を送信するために使用される
・PRACH (Physical Random Access Channel)
UEが初期アクセスやハンドオーバーなどにより、セルとコネクション確立を行う場合や再同期を行う場合に使用される

## Slide 14: 物理チャネルの種類
・PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
eNodeBのスケジューリングのによって選択されたユーザーに対して、無線リソースの割り当て情報を通知するために使用される
・PDSCH (Physical Downlink Shared Channel)
下りリンクのユーザーデータを送信するための共有データチャネル

## Slide 15: 物理チャネル
・PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
PDSCHに対するACK/NACKや下りリンクの受信品質、スケジューリング割当て要求 信号を送信するために使用される
・PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
上りリンクのユーザーデータを送信するための共有データチャネル

## Slide 16
・ACK
(positive acknowledgement)
正しいフレームを受信したときに返すメッセージ
・NACK
(negative acknowledgement)
誤ったフレームを受信したときに返すメッセージ

## Slide 17: ハンドオーバ
端末の移動などによって接続するセルが切り替わること。
X2インターフェイスによって処理を行うX2ハンドオーバー
S1インターフェイスによって処理を行うS1ハンドオーバー
切替え元のeNodeBから切替え先のeNodeBに送達確認未完了 のデータを転送するデータフォワーディングによってパケットロスが抑えられている

## Slide 18: ハンドオーバ
eNodeB
eNodeB
eNodeB
セル
セル
セル
X2
MME
MME
S1
S1
S1
…
…
S1ハンドオーバ
X2ハンドオーバ

## Slide 19: コアネットワーク
端末の認証、端末の位置管理、ポリシー制御、パケット転送制御、通信経路の確立、電話の発着信中継などを担う大規模なネットワーク
複数の装置で構成されている

## Slide 20: コアネットワーク
eNodeB
S-GW
P-GW
PCRF
PDN
MME
HSS
S1-U
S5/S8
SGi
S6a
S11
S1-MME
Gx
Gxc
IMS
Rx
Internet

## Slide 21: コアネットワーク
・C-Plane (Control Plane)
U-Planeを制御するためのパケットが流れる伝送路
・U-Plane (User Plane)
データ(テキスト、Web、画像…)が流れる伝送路

## Slide 22: コアネットワーク
・MME (Mobility Management Entity)
端末の位置登録、ハンドオーバ管理、セッション管理、セキュリティ管理を行う。
・HSS (Home Subscriber Server)
加入者データの管理(加入者ID、認証情報)、位置情報の集中管理、認証プロセスのサポートを行う。

## Slide 23: コアネットワーク
・S-GW (Serving Gateway)
eNodeB・P-GWからのパケットをP-GW・eNodeBに中継する役割を持ち、ハンドオーバの際にはデータのバッファリングや集約を行う。
・P-GW (PDN Gateway)
PDNと接続されていて、 端末とPDNを接続する役割を持ち、IPアドレスの割り当ての管理、課金情報の制御を行う。

## Slide 24: コアネットワーク
・PCRF (Policy and Charging Rules Function)
パケットに対してQoS(Quality of Service)や課金体系を決定する役割を持ち、PCRFが決定したQoS値はP-GW、S-GW、eNodeBに通知される。

## Slide 25: コアネットワーク
・PDN (Packet Data Network)
コアネットワークが接続する外部のネットワーク。PDNが端末のインターネットへの出口となる。
・IMS (IP Multimedia Subsystem)
音声通話を制御するシステム全体のことを指す。
通話の発着信、SMSの送受信に大きく関わる

## Slide 26: スマホが通信可能になるまで 同期とセルサーチ
①セルサーチ
UE(スマホ)の電源が入ると、周辺の基地局から発信される報知情報を探す。
②同期
選択した基地局から発信される同期信号(SS=synchronization signal)に従って同期する

## Slide 27: スマホが通信可能になるまで RRC(Radio Resource Control)コネクションの確立
③ランダムアクセス
物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)を使用して、基地局とのRRC(Radio Resource Control)コネクションを確立する

## Slide 28: ③ランダムアクセス
UE
eNodeB
RACH preamble
RACH preambleを送信
1. preambleをランダムに選択し、PRACHを送信
2. その後RACH responseが受信できない場合、送信電力を上げて再送する (Power ramping)
※RACH … Random Access Channel
※preamble … あらかじめ用意されている、最初に送信する信号のこと

## Slide 29: ③ランダムアクセス
UE
eNodeB
RACH preamble
RACH response
RACH responseを送信
UEからpreambleが検出されると、RACH responseを送信する
◆RACH responseに含まれている情報
・検出preamble番号
・Temporary C-RNTI
・送信タイミング情報
・割り当て情報 ...
※C-RNTI … Cell-RNTI
※RNTI … Radio Network Temporary Identifier

## Slide 30: ③ランダムアクセス
UE
eNodeB
RACH preamble
RACH response
RRC connection request
RRC connection requestを送信
RRCコネクションを確立するためのシグナリングメッセージ
◆RRC connection requestに含まれている情報
・UE識別子
・接続要求理由(Establishment Cause)
・UEの通信能力(UE capability) ...

## Slide 31: ③ランダムアクセス
UE
eNodeB
RACH preamble
RACH response
RRC connection request
RRC connection setup
RRC connection setupを送信
RRCコネクションを確立するためのシグナリングメッセージ
◆RRC connection setupに含まれている情報
・RRC Transaction ID
・無線リソース設定(Radio Resource Configuration)
→物理チャネルの設定、同期に関する情報(Timing Advance) ...

## Slide 32: ③ランダムアクセス
UE
eNodeB
RACH preamble
RACH response
RRC connection request
RRC connection setup
Shared Channel
RRCが確立された
Shared Channel(PDSCH, PUSCH)で通信が可能になる

## Slide 33: スマホが通信可能になるまで LTEアタッチ
④LTEアタッチ
RRCコネクションが確立された後、コアネットワークと通信してパケット通信を可能にする

## Slide 34: ④LTEアタッチ
UE
eNodeB
MME
HSS
S-GW
P-GW
PCRF
PDN
①アタッチ要求
②認証
③位置登録要求
④位置登録応答
⑤ベアラ設定要求
⑥ベアラ設定処理
⑦ベアラ設定応答
⑧無線ベアラ設定要求
⑨無線ベアラ設定要求
(アタッチ受入れ)
(アタッチ受入れ)
⑩無線ベアラ設定応答
⑪無線ベアラ設定応答
⑫アタッチ完了
⑬ベアラ更新要求
⑭ベアラ更新処理
⑮ベアラ更新応答
上りデータ
下りデータ
U-Plane
C-Plane

## Slide 35: スマホが通信可能になるまで 接続完了
⑤接続完了
UEとeNodeBのRRCコネクション確立、LTEアタッチ、IPアドレスの割り当てが行われ、通信可能になった